## Slide 1: 航天电子系统设计 ----基本防护法
空间科学与技术学院

## Slide 2
§3.1 概述
第3章 基本防护法
航天电子系统设计
§3.2 接地
§3.3 屏蔽
§3.4 滤波
§3.5 差分
§3.6 隔离
§3.7 电缆防护

## Slide 3
航天电子系统设计
作用：隔绝相互传染的人员，杜绝疫情相互传播
特点：被隔离人员基本生活不受影响

## Slide 4
航天电子系统设计
  对于易产生相互干扰的电路，可通过隔离电路或隔离元件
  在不影响两个电路正常工作的前提下，隔离两者之间的干扰

## Slide 5
航天电子系统设计
  电路隔离：数字电路可采用缓冲器或锁存器，模拟电路可采用跟随器
  频率隔离：采用电容、电感或它们的组合，阻挡具有某种频率的干扰信号的传输
  （即滤波器）
  空间隔离：利用屏蔽来隔离电场干扰或磁场干扰通过空间辐射的方式传输
  （即屏蔽结构）
  专用隔离元件：采用变压器或光电耦合器隔离共地干扰
隔离类型

## Slide 6
航天电子系统设计
隔离变压器（电－磁－电转换，频率响应范围有限，体积重量大）
光电耦合器（电－光－电转换，响应速度快（可达us级），线性较差，不适于模拟电路，详见第5章）
继电器（电－机械－电转换，开关触点的负载能力远大于光电耦合器和变压器，但只能隔离控制电路与开关触点，不能传输信号，而且响应延迟大（约几十ms））
电－XX－电
电路1
电路2

## Slide 7
航天电子系统设计
案例1：非隔离型（Buck）开关电源内部结构框图
开关晶体管电流环路和输出整流电流环路是典型的浪涌脉冲（矩形波、高峰值和快di/dt），输入电流环路和输出电流环路则具有低频谐波。它们之间通过地线和电源线的公共阻抗相互干扰，从而对系统的电磁兼容性和可靠性产生严重影响

## Slide 8
航天电子系统设计
利用变压器和光耦隔离，实现输出级与输入级不共地、不共电源，从而消除了因公共阻抗引起的串扰
除效率高、输出电压范围大、重量轻之外，输出-输入隔离是开关电源的一个优点
案例1：隔离型（Flyback）开关电源内部结构框图

## Slide 9
§3.1 概述
第3章 基本防护法
航天电子系统设计
§3.2 接地
§3.3 屏蔽
§3.4 滤波
§3.5 差分
§3.6 隔离
§3.7 电缆防护

## Slide 10
航天电子系统设计
定制线缆
标准线缆

## Slide 11
航天电子系统设计
平行双线：串扰大，仅用于短距离强信号传输（如无屏蔽扁平电缆的传输距离一般不应超过20cm）
双绞线：可抑制串扰，成本低，抵抗低频磁场噪声能力强，高频损耗较大
同轴电缆：能抑制电场和磁场干扰，高频损耗小，适合传送高速信号
带屏蔽的平行双线：优于平行双线
带屏蔽的双绞线：优于双绞线
双重屏蔽双芯同轴电缆：抗干扰性和高速传输特性良好，成本高
电缆导线分类

## Slide 12
航天电子系统设计
双绞线发射干扰：在被干扰线中所感应出的噪声电流，在双绞线各节之间是反向的，故相互抵消
信号线
信号回馈线
信号回馈线
信号线
双绞线接收干扰：噪声电流产生的磁力线在相邻的双绞线各节之间也是反向的，故也相互抵消
双绞线自身结构可以抵消外部磁场产生的磁通或者自身产生的磁通
双绞线感应原理

## Slide 13
航天电子系统设计
双绞线---平行线感应原理对比
双绞线可减少电流与其回路构成的环路面积，形成对低频干扰的有效抑制

## Slide 14
航天电子系统设计
  单位长度的双绞数n：n越大或者双绞线的节距l/n（l为总线长）越小，则其抗干扰效果越好，但会受到电缆外套尺寸以及线径的制约。要获得良好的效果，一般每米20～30绞
  使用频率f：频率越低，磁场干扰的影响越大，使用双绞线的抗干扰效果越好
双绞线抗干扰效果的计算公式
双绞线抗干扰效果的影响因素

## Slide 15
航天电子系统设计
15
双绞线不正确用法：用双绞线中一条线作为一条通道的信号线，另一条线作为另一条通道的信号线，信号电流从地线返回。这实际上是将双绞线作为作为两根非平衡信号线使用
双绞线正确用法：双绞线中的一条线作为信号线，另一条作为信号回馈线，即双绞线作为平衡信号线使用
双绞线使用时机

## Slide 16
航天电子系统设计
通常使用金属编织网作为屏蔽层，其高频阻抗很低
特征阻抗确定，典型为50Ω和75 Ω
主要用作高频乃至射频的非平衡线，一般不用于低频
结构示意图
绝缘外套
导电屏蔽层
信号传输线
绝缘介质
同轴线

## Slide 17
航天电子系统设计
电缆直径越大，传输损耗越小
特性阻抗和衰减量的典型测试频率为10MHz
同轴线---频率特性
以3D-2V为例：
3：导电屏蔽层的内径为5.3mm
D：特征阻抗为50Ω±2Ω
C：特征阻抗为75Ω±3Ω
2：表示绝缘介质是聚乙烯，
V：表示结构是单层屏蔽且使用PVC外套

## Slide 18
航天电子系统设计
干扰源为交流50Hz感应噪声
屏蔽→差模干扰↓↓，共模干扰↓
屏蔽&接地→差模干扰↓↓，共模干扰↓↓

## Slide 19
航天电子系统设计
绕包线：用导线螺旋式环绕信号线，柔软易弯，但屏蔽效果较差，电感较大，只能用于音频电路
金属编织网：多用铜丝编织而成，覆盖率为60～98％，高频性能好，可兼顾电缆重量和机械强度
金属箔：多用铝箔镀在聚酯薄膜上，100％覆盖，重量轻，柔软，直径小，成本低，但电阻率较高，屏蔽效果中等，终接较为困难，电场屏蔽效果好，电容屏蔽效果差
编织网/金属箔双层：兼具编织网和金属箔的优点，可分离内、外电缆，适用频率范围广，但价格贵

## Slide 20
航天电子系统设计
电缆设计

## Slide 21
航天电子系统设计
360º终端连接（法拉第笼推荐方式）
猪尾(Pigtail)终端连接(不推荐方式）
电缆屏蔽层
金属环箍
外护套
中心导线
编织屏蔽层
同轴电缆接入PCB板时,不要水平接到PCB边缘的引线上,而应垂直插入,穿过PCB的地平面
屏蔽层终端连接方法

## Slide 22
航天电子系统设计
Pigtail方式存在电磁泄露，辫尾越长，频率越高，泄露越严重，故只能用于低频
辫尾会引入寄生电感，导致共模干扰电压
如非得使用这种方式，可采用两辫接地方式，可使其寄生电感减半
屏蔽层终端连接:pigtail连接的弊端
泄露点

## Slide 23
航天电子系统设计
好（高频必用）
差（低频可用）
最差（不可用）
屏蔽体

## Slide 24
航天电子系统设计
信号源和负载均接地，但屏蔽层只是单端接地
所有电流只能通过地线返回，低频和高频电流环路面积都大，抗辐射干扰能力差
地线干扰电流IEXT流过负载ZL，形成干扰电压
低频下，辐射干扰效率低，且地线干扰电压小，此方案勉强可用
非平衡线接地:单端接地

## Slide 25
航天电子系统设计
非平衡线接地:一端接地、一端接负载参考点
高频与低频电流环路都小， IEXT不流过屏蔽层和负载
这是抗干扰的最优方案，但要求负载参考点不直接接地线，仅对某些应用可行（如负载端是耳机，信号源是音频驱动电路）

## Slide 26
航天电子系统设计
高频返回电流
低频返回电流
干扰电流
外部电流
地线阻抗
非平衡线接地:两端接地
低频下地线阻抗<屏蔽层阻抗，故大部分低频电流仍然通过地线返回，形成的环路面积大，故两端接地不适用于低频
由于趋肤和趋近效应，高频电流密度更多地集中在屏蔽层的内表面，干扰电流密度更多地集中在屏蔽层的外表面（此时同轴电缆有如三线电缆，分别传输信号电流、信号回流、干扰电流）这也在一定程度上削弱了干扰电流对信号电流的影响
高频条件下必须采用两端接地，成为同轴电缆最常见的接地方式

## Slide 27
航天电子系统设计
双芯屏蔽线
带屏蔽的平衡线，内部可以为平行双线或者双绞线
特征阻抗典型值为78～123Ω，使用频率有限（≤10MHz）
结构示意图

## Slide 28
航天电子系统设计
双端接地
屏蔽层在信号源端与其参考点一起接地，在负载端与其参考点一起接地
地线干扰电流只流过屏蔽层，不流过信号线和负载，只能通过屏蔽层与信号线之间的电容耦合来影响信号
适合高频应用
单端接地
屏蔽层在信号源端（或负载端）与其参考点单端接地
屏蔽层对低频电场有较好的隔离作用，但因返回信号线与地线构成的环路面积较大，对高频电场及高频磁场干扰的抵抗力差
仅在低频条件下可用
双芯屏蔽线---接地

## Slide 29
航天电子系统设计
长线条件：线长l>λ/10
高频：f>10MHz，分段多点接地，每隔λ/10接一次地
低频：f<1MHz，分段单点接地，将电缆按λ/10节长分段，各段屏蔽层互相绝缘，各自单端接地
双芯屏蔽线---长线接地

## Slide 30
航天电子系统设计
系统集成