## Slide 1: 航天电子系统设计 ----防护元件选用
空间科学与技术学院

## Slide 2
§5.1 概论
第5章 防护元件选用
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.3 热敏及限流元件
§5.4 过流保护元件
§5.5 滤波元件
§5.6 隔离元件
§5.7 应用案例

## Slide 3
航天电子系统设计
通用元件的局限性：采用通用元件（常规电阻、电容、电感、二极管、集成电路等）搭建的防护电路无法完全满足防护要求
片内防护元件的局限性：片内防护元件及电路受片内工艺类型和工艺尺寸限制，无法完全满足防护要求
为什么需要专用防护元件

## Slide 4
航天电子系统设计
80年代：无成熟的片内防护元件及电路
90年代：开发了成熟的片内防护元件及电路
2000以后：由于工艺尺寸的缩小和电路速度的提升，片内防护元件及电路的性能越来越低
以静电防护能力为例
不同年代工艺水平的差异导致同一型号器件的ESD敏感度存在较大差异
DIP
SOP

## Slide 5
航天电子系统设计
引入损耗尽量低：不会影响电路的正常工作和电性能指标
对于微弱信号检测电路和射频电路实现难度较大
时间响应尽量快：响应速度必须高于被保护的电路，否则起不到保护的作用
吸收能量尽量大：过流、耐压、承受功率等必须远大于被保护电路
可靠性高：寿命、失效率、环境适应性等要优于被保护对象
当信号频率>100MHz时，
防护二极管的结电容必须<10pF
防护电路的要求

## Slide 6
航天电子系统设计
电压异常怎么办
温度异常怎么办
电流异常怎么办
保护设计解决什么问题
§5.2 瞬变抑制元件
§5.3 热敏及限流元件
§5.4 过流保护元件
其他异常
……

## Slide 7
§5.1 概论
第5章 防护元件选用
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.3 热敏及限流元件
§5.4 过流保护元件
§5.5 滤波元件

## Slide 8
航天电子系统设计
瞬变电压抑制元件亦称浪涌防护器件（SPD，Surge Protective Devices），用于对浪涌电流和浪涌电压进行保护，通常其至少含有一个非线性元件
瞬变电压抑制元件的共同特点是平均持续功率可能只有几W，而瞬态功率可大于数千W，在数us的浪涌冲击下可通过数千安培的电流。
瞬变电压抑制元件在正常工作条件下呈开路，在出现异常过电流和过电压条件下导通，将被保护负载的端口电压限制在一个合理的水平上，同时为过量的端口输入电流提供泄放的旁路通道，使之不会灌入被保护的负载

## Slide 9
航天电子系统设计
瞬变电压抑制元件的共同特点是平均持续功率可能只有几W，而瞬态功率可大于数千W，在数us的浪涌冲击下可通过数千安培的电流
浪涌

## Slide 10
航天电子系统设计
单向元件用于直流电路保护，双向元件用于交流电路保护

## Slide 11
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.2.1 TVS管
§5.2.2 压敏电阻
§5.2.3 气体放电管
§5.2.4 其他

## Slide 12
航天电子系统设计
TVS管
单向(用于直流电路保护）
双向(用于交流电路保护）
阵列(用于多线电路保护）
内部结构示意图
（双向器件）
瞬变电压抑制二极管（TVS，Transilent Voltage Suppressor）
特点
响应速度快：ps量级
  保护电压范围宽:1～300V
  耐受瞬态电流大:可至100A
优点
响应速度快：响应时间可达ps量级，是瞬变电压抑制元件中最快的，适用于高频信号电路的保护
通流容量较小：是瞬变电压抑制元件中相对最小的，不太适用于交流电源保护，适合PCB级及器件级保护

## Slide 13
航天电子系统设计
瞬时电流脉冲峰值
最大反向漏电流
规定的VBR测试电流
变位电压
击穿电压
箝位电压
IBR
IR
变位电压是TVS的反向电流开始上升时的电压，测试电流略高于最大反向漏电流，通常约为击穿电压的85％
击穿电压在非常小的规定测试电流下测得（如1mA或10mA），此时TVS并未充分达到雪崩击穿
箝位电压是在规定的最大峰值脉冲电流定额下的电压，通常为击穿电压的1.2～1.4倍左右
变位电压、击穿电压、最大箝位电压的不同，说明了TVS箝位特性的非理想性，即存在一定的动态电阻
余度大

## Slide 14
航天电子系统设计
箝位电压12~300V
额定脉冲功率500~5000W（100/1000us）
最大峰值脉冲电流40～400A

## Slide 15
航天电子系统设计
Z1位置：可保护电源中的所有元件免受差模浪涌的影响，但对其本身性能的要求高（要求大的额定功率、高的箝位电压以及能耐受高于最大工作电压2倍左右的浪涌电压），而且不能抑制共模浪涌电压
Z2位置：对整流器的保护作用强，要求的箝位电压相对较低，可用较小的元件，亦不能抑制共模浪涌，相对合理的位置
Z3位置：可保护后续电路，不能保护整流器，可抑制共模浪涌电压，选择箝位电压略小于后续电路能耐受的最大输入电压
调节器

## Slide 16
航天电子系统设计
三端线性稳压器保护
开关驱动感性负载保护
直流电机的保护

## Slide 17
航天电子系统设计
扩大电流容量的方法
通过三极管泄放小于TVS管箝位电压的能量

## Slide 18
航天电子系统设计
TVS管+晶闸管实现过压保护
TVS管+晶闸管实现过流保护
当泄放电流过大使得TVS管无法承受时，可采用左图电路。
过电压保护：出现过电压时，TVS导通，形成的触发脉冲使SCR导通，从而起到限压和泄流的作用。此时TVS管流过的主要是SCR的栅极电流。R2、R3用于限制TVS的电流，R2/R3决定了TVS的触发电压。
过电流保护：出现过电流使电阻压降增大，使TVS管导通，进而SCR导通，电路断路器动作，实现保护。

## Slide 19
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.2.1 TVS管
§5.2.2 压敏电阻
§5.2.3 气体放电管
§5.2.4 其他

## Slide 20
航天电子系统设计
电路符号
中国
欧洲
日本
又称自恢复保险丝

## Slide 21
航天电子系统设计
正常状态：聚合树脂紧密地将导电粒子，束缚在结晶状的结构外，构成链状导电电通路，此时的自恢复保险丝为低阻状态(a)
过流时：流经自恢复保险丝的大电流，产生的热量使聚合树脂融化，体积迅速增长，形成高阻状态(b)，从而对电路进行限制和保护
恢复过程：自恢复保险丝重新冷却结晶，体积收缩，导电粒子重新形成导电通路，自恢复保险丝恢复为低阻状态，从而完成对电路的保护，无须人工更换
过流产生热效应是触发该器件功能的基本条件

## Slide 22
航天电子系统设计
最大限制电压
最大峰值电流
压敏电压
I-V特性
漏电流
压敏电压：MOV端电流开始上升的临界电压，通常在1mA直流电流下测得
最大峰值电流：MOV能够承受的最大脉冲电流，测试标准通常为上升时间8us，持续时间20us，冲击次数2次，要求压敏电压的变化不超过±10％
漏电流：在MOV未导通的情况下的直流电流，通常在75％的压敏电压下测试
最大限制电压：达到最大峰值电流条件下MOV两端能承受的最大电压
残压及残压比：当流过某一脉冲电流时，MOV两端的电压值称为残压，残压与压敏电压的比值称为残压比
最大电路工作电压（最大连续电压）
1mA
双极性

## Slide 23
航天电子系统设计
保护电压更高、范围更宽（几伏至上千伏）
电流容量更大、范围更宽（几A至几百A）
常用于设备的电源输入保护
断电后自恢复
优点

## Slide 24
航天电子系统设计
响应速度较慢（ns量级，寄生电容通常为几百至几千pF），不适于高频信号线路的保护
泄漏电流较大（箝位特性不平直）
动态电阻较大（>20Ω，TVS管<1Ω）
残压比（限制电压/箝位电压=1.7～1.8）较大，电压精度较低
只能双向保护
寿命较短，多次（10～20次）应力冲击后性能会退化，难以用于维修更换困难的消费类产品，主要失效模式是短路
压敏电阻与TVS对浪涌电压响应波形的比较
慢于TVS管

## Slide 25
航天电子系统设计
感性负载保护
交流电源保护
开关浪涌保护
电机保护
I/O口保护
器件保护
直流电源保护

## Slide 26
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.2.1 TVS管
§5.2.2 压敏电阻
§5.2.3 气体放电管
§5.2.4 其他

## Slide 27
航天电子系统设计
GDS（Gas Discharge Tubes）
二端器件
三端器件
电路符号
结构示意图
亦称电火花隙保护器

## Slide 28
航天电子系统设计
在玻璃或陶瓷管壳内充以惰性气体（如氩气或氦气），内有两个相距小于1mm的金属电极。当两极间出现过电压时，管内气体雪崩电离，产生足够多的自由电子和离子，极间内原来的绝缘状态转变为导电状态，类似短路，放电电流很大，随即由辉光放电转为电弧放电，管子两端电压迅速降到一个较低的值
I-V特性
击穿电压
辉光电压（100～500V）
起弧电压(10~50V)

## Slide 29
航天电子系统设计
可抑制几百伏至几万伏的浪涌电压，可吸收高达1万安的浪涌电流，承受功率远大于压敏电阻和TVS
起弧前的绝缘电阻很高(>1000MΩ)，寄生电容很小(1~7pF)，极间漏电流很小（~nA），故插入损耗很小
典型的消弧防护器件，常用于避雷，故俗称“避雷管”

## Slide 30
航天电子系统设计
响应时间很慢（us量级，在瞬态电压抑制元件中是最高的），触发电压高（直流>75V，浪涌可达1000V），导通后的残压大（20～50V），放电电流也过大，故不适用于器件级或电路级的保护，
主要用于交流电力配电线及通信线路中，作为雷电及其它大能量浪涌的放电器（直接接至防雷保护地）
使用寿命相对较短，放电次数有限（可能会低于100次），长时间使用存在维护及更换的问题。失效模式多数情况下为开路
体积大，价格高
气体放电管缺点

## Slide 31
航天电子系统设计
PCB放电齿

## Slide 32
航天电子系统设计
元件名称 | 气体放电管 | 压敏电阻 | TVS二极管
保护电压 | 60~100V，其间档级甚少 | >50V，其间档级较多 | 3~400V
电流吸收能力 | 大 | 视外形尺寸而定，可以做得较大 | 一般
响应速度(保护反应时间） | 慢（~us） | 一般（~ns) | 快(~ps)
残压比（箝位电压/标称电压） | <1 | 1.8～2 | 1.4～1.5
箝位特性 | 较理想 | 较差 | 较平直
消弧特性 | 是 | 无 | 无
元件极性 | 无极性 | 无极性 | 单向或双向
反向漏电典型值 | ~nA | 200pA | 5pA
最高使用温度 |  | 115℃ | 175℃
期望寿命 | 只能承受50~2500次浪涌冲击 | 性能会逐渐退化 | 寿命长
实现体积 | 较大 | 一般 | 较小
价格 | 贵 | 便宜 | 较贵
主要用途 | 系统级设备的一次保护，适合避雷保护 | 高低压电器、设备、部件及大功率器件的瞬变过电压保护，适合工频系统保护 | 器件、PCB板、芯片、的瞬变过电压及静电等的保护，适合高频系统保护

## Slide 33
航天电子系统设计
§5.2 瞬变抑制元件
§5.2.1 TVS管
§5.2.2 压敏电阻
§5.2.3 气体放电管
§5.2.4 其他

## Slide 34
航天电子系统设计
硅聚合物静电抑制器件:结构机理
作用机理：非导电晶体内部分布着众多的导电颗粒，当高压静电放电脉冲进入时，导电颗粒之间的间隙会发生火花放电，形成一种阻止极低的通路，为静电电荷的泄放提供通路

## Slide 35
航天电子系统设计
特点
  具有消弧特性，箝位电压<<触发电压，且为双向器件
  寄生电容小（<1pF），对高频信号的损耗小，适合用高速数字传输系统和射频电路
  响应速率快，适合静电脉冲的泄放
  触发电压高（>150V），不适合用作较低电压干扰的抑制
  体积较小（如采用EIA表面贴装，尺寸0402、0603）
应用范围
  移动电话、天线、高速以太网、便携式设备、打印机接口、USB、DVI和HDMI等高速接口的保护
I-V特性
低压版气体放电管

## Slide 36
航天电子系统设计
晶闸管浪涌保护器件TSPD（Thyristor Surge Protective Devices）
阳极与阴极加正向电压时，PN结J3和J1导通，J2截止，阳极与阴极间电流几乎为0，呈现高阻态；当正向电压上升到J2的雪崩击穿电压之上时，大电流通过J2，导致两个管子充分导通，直至饱和，阳极与阴极间呈现低阻态，电压骤降，电流急升
亦称晶闸管浪涌抑制器TSS（Thyristor Surge Suppressor）
内部结构
等效电路
I-V特性
单向TSPD器件

## Slide 37
航天电子系统设计
与常规TVS管相比，抗击电压更高(>10kV)，响应速率更快（寄生电容<1pF），通道数更多（可达32通道），单位体积更小，可抗击ESD冲击次数更多，但抗击能量相对较小
IC芯片防静电保护电路