## Slide 1: 工程概论III
---电子技术工程基础
张 宝
电子技术工程基础
zhangbao@xidian.edu.cn

## Slide 2
贴近工程实践活动，带大家近距离了解实际的电子产品的开发过程和相关设计方法，同时介绍电子产品开发及制造过程中的基本知识。
本课程目的：
课程简介
建立基本的工程概念，培养工程思维，了解实际工程活动的组织实施方法。
工程概论系列课程目的：
思考：
什么是工程？
科学、技术、工程三者的区别和联系？
课程简介
本课程是工程概论系列课程的一部分，共计16学时。

## Slide 3
课程结构

## Slide 4
课程结构

## Slide 5
电子产品开发和制造
电子技术工程活动因其实施条件、组织规模、应用领域、目标用户不同，其过程会有差异，呈现出不同的特点和针对性，但总的来说一般有论证、设计、制造、维护等步骤。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 6
产品论证
产品论证工作是明确研发生产目标的重要工作。分为产品调研和产品规划两个部分。产品调研形成工作目标，产品规划是对工作目标的分解和评估。这部分工作是工程实践过程中最容易被忽视但又是最重要的工作。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 7
产品论证
产品调研是获取工程工作目标的最基本的方法，通过对市场、用户以及需求的调查研究，找到用户的痛点，以及自己技术的亮点，同时掌握市场方向，了解竞争对手，摸清市场容量和发展空间，形成明确的研发生产方向。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 8
产品论证
产品规划是结合自身情况（人力、物力、财力）对工作目标任务的评估和分配。针对目标产品，需要如何分配资源，并且需要评估以现有资源是否能够达到预期的功能、性能、研发周期目标，成本是否合理，工程实践活动是否具备可行性。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 9
产品设计
产品设计是根据产品论证形成的任务输入，形成产品（样机）生产文件的过程。可以细分为功能性能设计、工艺设计（评审）和七性设计。产品设计是设计师/工程师的主要工作，但往往要与上下游部门互相配合形成闭环反馈才能设计出满足任务需求的合格产品
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 10
产品设计
功能性能设计是通过电子线路技术实现目标产品功能使之达到指定性能指标的研发工作过程。一般分为硬件设计、软件设计和结构设计。有硬件搭台，软件唱戏，结构提供工作环境的说法。这部分工作往往被设计师认为最重要（误）。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 11
产品设计
硬件设计是实现产品硬件功能平台的工作，主要工作是原理设计、元件选型和PCB布局布线。原理设计需要与元件选型相结合，对电路原理进行充分仿真和复核复算，充分发现问题，尽早解决问题，PCB布板要考虑电路尺寸结构、散热、机械强度以及电磁兼容等
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 12
产品设计
软件设计是在硬件平台上通过软件编码实现具体产品功能的工作，软件设计开发及测试流程经过多年发展演化，形成了非常完善的软件工程体系，产生了GJB-5000A等众多软件开发标准。软件开发过程大致可分为架构设计、编码和测试迭代等工作。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 13
产品设计
结构设计为电子系统的软硬件提供加固环境，结构设计需要考虑外形尺寸、机械强度、散热设计、电磁兼容等多个方面问题，需要与PCB设计联动，复杂电子产品更是需要与上下级系统进行匹配，商业化产品还涉及外观美工设计、工业设计、人体工学设计。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 14
产品设计
工艺设计主要是产品的可制造性设计以及性能指标的可达性设计，是电子产品设计的重要保障，应该有专门的工艺师负责，但有些公司由有经验的设计师兼任，也有以评审的方式实现对产品工艺可行性的审核，工艺设计一般包括电装工艺和机加工艺，应形成配套的工艺文件。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 15
产品设计
七性设计，有的地方也会把电磁兼容性和环境适应性设计独立出来讨论，其余的称“五性设计”七性设计对产品设计同样非常重要，往往决定了一个产品的质量技术细节。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 16
样机制造
样机产品制造，在工艺师指导下，由相关人员按照设计以及工艺文件进行产品实现，通常包括元件采购、PCB投产、电气装联、机加工/涂覆、整机装配、软件固化等工作。对于一款新产品，一般会进行一轮或者多轮的样机试生产，军工产品分为模样、初样、试样和正样阶段，样机制造通常与测试验证以及产品设计联动，形成闭环。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 17
产品验证
产品验证测试工作是发现问题并解决问题的一个过程。应贯穿产品设计和制造的全过程，包括单元电路验证、软件功能验证、产品功能性能验证、七性评估或验证以及用户的检验和试用。产品各个阶段都需要适当的验证测试，以保证其设计和制造符合预期。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 18
产品验证
单元电路测试，应安排在样机制造过程中，PCB电装完成后对基本电路功能进行测试，测试合格后才能根据工艺流程进行下一步装配工作（如三防、温度冲击、整机装配等）。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 19
产品验证
软件单元测试，实际应为软件工程的一个重要组成部分，在软件设计工作中穿插进行，保证软件架构中各软件单元的技术指标正常，能够实现既定功能。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 20
产品验证
功能性能测试，是对整机产品的功能以及性能技术指标进行验证测试试验。该测试需要回答被测产品是否满足预定的技术要求，需要根据研制任务书或设计输入文件指定试验测试大纲，试验大纲的测试项目覆盖性、有效性以及合理性需要评审认定，根据试验大纲的测试项目进行试验，并形成正规的试验或测试报告（或以出厂检验形式体现）
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 21
产品验证
七性评估验证，是对整机产品的“七性”特性是否满足预定的技术要求的评估或试验测试工作，同样需要根据研制任务书或设计输入文件指定试验验证大纲，试验大纲的测试项目覆盖性、有效性以及合理性需要评审认定，根据试验大纲的测试项目进行试验，并形成正规的试验或测试报告。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 22
产品验证
用户试用/检验，是从最终用户的视角对产品的功能性能、技术指标、使用体验，产品质量等进行考核评定。在军品中一般以军检和小批量试验体现；商业快消品一般以内测和封闭测试体现；某些工业品甚至直接签署试用协议后给一些工厂免费试用以获取试用数据和相关证明。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 23
产品量产
产品量产，产品样机通过模样、初样、试样、正样阶段的相关考核验证后，形成完善的生产工艺数据和试验测试数据，若各项技术特性指标均满足设计要求，经过评定可转入量产阶段。量产阶段需要完成技术状态固化、技术定型、小批量量产、抽样检验、工艺定型后才能正式的批量订货批量生产。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 24
产品量产
技术状态固化，产品样机经过各项相关验证考核测试后，转入量产阶段前，需对产品的技术状态进行确认，并将设计文件归档，明确产品的最终的设计图纸和程序，用于指导批量产品的生产制造工作。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 25
产品量产
技术定型，技术定型是在技术状态固化后，对产品技术状态进行考核认证，确定固化后的技术状态满足批量生产要求，通常以定型鉴定试验和定型鉴定评审会形式对产品进行考核。通过考核后产品转入设计定型阶段。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 26
产品量产
小批量量产、抽样检验，产品设计定型只能证明设计正确性，这个阶段通常产品测试样本比较少，需要组织小批量试生产，通过一定批量生产，确定生产流程也就是生产工艺的正确性，小批量量产一般交付用户试用验证，采用抽样检验的方式考核。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 27
产品量产
工艺定型，小批量量产明确了稳妥可靠的生产方法和方案后，即可进行工艺定型，需要对生产工艺文件评审认定，并进行归档，作为指导后续批量生产生产指导文件。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 28
产品量产
批量订货、批量生产，产品经过设计定型和工艺定型，并且经过用户试用技术状态稳定后，即可进行批量生产交付。产品按照归档的设计文件和工艺文件以批次为单位集体采购、批量生产，并且按照批次进行技术状态管理。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 29
产品维护
产品维护，产品在批产交付后，电子产品工程活动并没有结束，而是一个新的开始，对于军品甚至工业品需要对每台产品的使用情况进行维护和跟踪，对于商业快消品，需要对产品的返修数据进行跟踪。此时更能体会到产品的维修性、测试性以及质量管理的重要性。
通用电子
产品开发和制造过程

## Slide 30
课后练习
课后练习
本节课以思维导图的形式给大家简单描述了通用电子产品的开发和制造过程，大家回去仔细体会这个过程，以工作流程图的形式将这个过程重新整理一下，并指出哪几个流程能够形成反馈闭环，说明理由。

## Slide 31: 谢 谢！
谢 谢