## Slide 1: 工程概论III
---电子技术工程基础
张 宝
电子技术工程基础
zhangbao@xidian.edu.cn

## Slide 2: 第五讲 印制板电路设计和制造技术
集成电路
授课学时： 2学时

## Slide 3
课程定位
本讲在电子产品开发制造过程中的位置。
开始管中窥豹之旅

## Slide 4
目 录
一、PCB基础知识
二、PCB设计步骤和规范
印制板电路设计和制造技术

## Slide 5
目 录
PCB基础知识
PCB的结构组成
层(Layer)的概念
元件与封装
PCB的生产工艺

## Slide 6
PCB基础知识
PCB的组成和概念
通孔式焊盘
（Multilayer Pad）
焊盘(Free Pad)
固定孔
焊盘（Pad）
表贴式/单面
铺铜（Polygon）
表贴元件（SMD Component）
信号线（Track）
丝印（Overlay）
过孔（Via）
直插元件
PTH Component
隔热盘(Thermal PAD)
表面沉金（或铅锡）

## Slide 7
PCB基础知识
PCB的内部结构
顶层（信号线）
底层（信号线）
过孔（连接上下层）
电源层（完整平面/多层板）
六层电路板的结构
多层电路板及盲孔/埋孔结构
双层/四层电路板结构

## Slide 8
PCB基础知识
PCB的内部结构
工艺费：通孔板<1阶HDI板<2阶叠孔HDI板< 2阶错孔HDI板<任意层互联板

## Slide 9
PCB基础知识
PCB易混淆的概念
A. 过孔(Via)和焊盘(Pad)
过孔(Via)
作为导线换层的连通器使用
只能是圆形
必须是镀孔
必须在Multi层
焊盘(Pad)
形状灵活的多：圆、椭圆、方形、长条、八边形
可选镀孔(连接孔) / 非镀孔(作为固定孔)
可开异型孔，便于插入特殊扁平针脚元件
可以在Multi层(直插件)，也可单层(SMD元件)

## Slide 10
PCB基础知识
PCB易混淆的概念
B. 线(Line)和导线(Track)
线(Line)
只是一个线
不具备电路节点对应关系，但在信号层的话，仍会导电
布线时不会被推挤、移除
任何层都可画线
导线(Track)
导线具有和原理图对应的网络连接关系
导线带有网标（NetLable），对应电路图节点
在布线时，导线可以被自动推挤、环绕等
只有在信号层才能画导线
Line
Track
手动布线时，使用自动推挤功能使Track自动避让

## Slide 11
二、PCB基础知识
PCB易混淆的概念
C. Fill、Region和Polygon
区块(Region)
任意多边形铜皮区域
隔热焊盘(Thermal Pad)
焊接时避免铜皮散热降温
填充(Fill)
方形铜皮区域
Region和Fill，都可以设定是否裸露、是否涂覆焊锡，主要用于绘制大块导电体
铺铜(Polygon)
自动填满区域并避让，用于填充PCB剩余部分
直连焊盘
无需焊接的焊盘、大电流焊盘

## Slide 12
目 录
PCB基础知识
PCB的结构和组成
层(Layer)的概念
元件与封装
PCB的生产工艺

## Slide 13
PCB基础知识
PCB层(Layer)的分类
A. 导电层
C.绘图辅助层
顶信号层（Top Layer）
底信号层（ Bottom Layer ）
内层（Internal Plane）
中间层（Middle Layer）
禁布层（keep-out Layer）
多层（Multi-Layer）
机械层（Mechanical Layer）
钻孔层（Drill Layer）
顶丝印层（Top Overlay）
底丝印层（Bottom Overlay）
顶阻焊层（Top Solder）
底阻焊层（Bottom Solder）
顶锡浆层（Top Paste）
底锡浆层（Bottom Paste）
B. 掩模(Mask)层

## Slide 14
PCB基础知识
常用层的功能
A. 信号层
顶层/元件面（Top Layer）
底层/焊接面（Bottom Layer）
顶层（Top Layer）
底层（Bottom Layer）

## Slide 15
PCB基础知识
常用层的功能
B . 内层( Internal Plane )
Plane 和 Layer 的区别
Layer：画线部分是保留的导电铜箔，空白区域为刻蚀/绝缘区域 （阳版）
Plane：画线部分为刻蚀区域，空白部分为导电铜箔 （阴版）
注意两者刚好相反。Layer适合画信号线，Plane适合画电源层 （多层板内层）

## Slide 16
PCB基础知识
常用层的功能
C . 丝印层( Top/Bot Overlay)
丝印层的工艺和用途
采用丝网印刷工艺涂印
作为装配图、注释标记、Logo
作为切割、装配标记
局部覆盖，增加绝缘性

## Slide 17
PCB基础知识
常用层的功能
D . 阻焊层( Top/Bot Solder)
阻焊层的工艺和用途
Solder层划线部分为裸露金属，空白部分为阻焊层（俗称绿油）
大电流导线可以用Solder层裸露出来搪焊锡加厚
紫色：TopSolder
裸露部分
Solder层比焊盘
略大一些

## Slide 18
PCB基础知识
常用层的功能
E . 锡浆层( Top/Bot Paste)
锡浆层的工艺和用途
Paste层划线部分为钢网刻孔部分
用于SMT工艺刷锡浆
大电流导线可以用Solder层裸露并加Paste锡浆加厚
直插元件
没有焊膏
刮完锡浆
的电路板
准备贴
元器件
表贴元件
焊盘上需
涂覆锡浆
根据 Top Solder层制作的钢网

## Slide 19
PCB基础知识
常用层的功能
F . 多层( Multi-Layer)
多层的用途
多层上画的实体在每个Layer都有(Plane除外)
常用于直插焊盘、过孔等需要穿透每个层
用于焊盘时，可定义电镀孔(PTH)和非电镀孔(NPTH)
镀孔选项
顶面/底面都需要一个圆形焊盘，在多层绘制

## Slide 20
PCB基础知识
常用层的功能
G . 禁布层(Keep-out Layer)
禁布层的用途
定义电路板的边界、切割线
定义电路板的挖空、开槽位置
定义不允许放置导线的区域，会自动避开
定义边界
定义开槽位置

## Slide 21
PCB基础知识
常用层的功能
I . 机械层(Mechanical Layer)
机械层和禁布层的区别
机械层不带电气禁布功能
机械层有14个层，而禁布层是唯一的
用机械层绘制外壳尺寸，便于核对电路板安装
用三个机械层，分别标注元件中心、实体、外边界
用机械层作为工艺标注

## Slide 22
目 录
PCB基础知识
PCB的结构和组成
层(Layer)的概念
元件与封装
PCB工艺简介

## Slide 23
PCB基础知识
元件符号和封装
PCB封装（FootPrint/Package）
同一个电路符号（Part），往往对应多个封装（FootPrint）
同一个封装，因为安装形式不同（如：立/卧），衍生出若干子封装
设计时仔细核对：（1）封装尺寸/形式是否正确；（2）管脚顺序是否相符
电路符号（Part）

## Slide 24
PCB基础知识
封装的焊盘大小
A .表贴器件焊盘
焊盘应大于引脚接触面积，留出装配误差
沿长度方向，延长0.5-1.5倍，便于拉锡处理
宽度方向，注意焊盘间距，保证绝缘和涂覆焊膏最小间隙

## Slide 25
PCB基础知识
封装的焊盘大小
封装的焊盘大，适合手工焊接装配，便于检修，但占用PCB面积大
焊盘小，可节省PCB面积，但只适合回流焊工艺，较难检修
A .表贴器件焊盘

## Slide 26
PCB基础知识
封装的焊盘大小
孔环不得低于最小加工能力，还要考虑钻孔误差
较重、或受力、承重的器件，焊盘直径要加粗，避免扯裂焊盘
焊盘加粗时，若焊盘间的间距不足，可考虑椭圆形加粗
小元件腿与通孔隙件至少0.1mm，频繁拆卸的器件，通孔要加大，与元件腿之间最小缝隙0.2mm以上
紧固件焊盘，建议增加一圈过孔，缓解PCB形变的应力
B .直插器件焊盘
安装焊盘及应力释放孔

## Slide 27
PCB基础知识
封装的焊盘大小
B .直插器件焊盘
排针焊盘孔径不足，拆卸相当困难
留出足够间隙，便于拆卸
TO-220器件的焊盘，孔环直径不足受力时易脱落
修改后的焊盘，孔环加大后，和PCB之间附着力足够

## Slide 28
目 录
PCB基础知识
PCB的结构和组成
层(Layer)的概念
元件与封装
PCB工艺简介

## Slide 29
PCB基础知识
PCB工艺概览
A .酸性蚀刻法（负片）
(1)开料-----(2)钻孔------(3)镀孔----(4)涂感光油墨---- (5)图形转移（曝光）----
(6)显影------(7)电镀锡[抗蚀层]——(8)去膜——(9)蚀刻---- (10)去锡——(11)检查
B .碱性蚀刻法（正片）
(1)印阻焊/绿油-----(2)印字符----(3)金属表面处理-----(4)成品成型-----(5)电测试------
(6)外观检查---(7)包装出货。
(1)开料-----(2)钻孔------(3)镀孔----(4)涂感光油墨---- (5)图形转移（曝光）----
(6)显影------ (7)蚀刻---- (8)去膜——(9)检查
C .后处理

## Slide 30
PCB基础知识
双面板工艺
A .酸性蚀刻法（负片）
该层上所有的画线部分，在PCB上是铜箔被挖去的部分（负片），也适合Plane层
镀膜酸性稳定，采用酸性蚀刻剂(酸性CuCl2、盐酸+双氧水/氯酸钠，FeCl3已淘汰)
压膜
曝光
显影
刻蚀(酸性)
半成品/裸板
阻焊
去膜
丝印
检测
出货
铜皮
感光膜
胶片
图案(黑)
未曝光部分
被洗去
裸露部分
被腐蚀

## Slide 31
PCB基础知识
双面板工艺
B .碱性蚀刻法（正片）
半成品/裸板
阻焊、丝印、检测、出货
压膜
曝光
显影
电镀(锡)
铜皮
感光膜
胶片
图案(黑)
未曝光部分
被洗去
裸露部分
镀锡
去膜
耐腐蚀
不耐蚀
蚀刻
去锡
该层上所有的画线部分，在PCB上是铜箔保留的部分（正片），适合做Layer层
锡在碱性液体中稳定，采用碱性蚀刻剂(氯化铜铵)

## Slide 32
PCB基础知识
多层板工艺
负片工艺制作内层
层压
用PCB负片工艺制作所有内层(Plane)，用正片工艺制作中间层(MidLayer)
层压成后，用PCB正片工艺制作最外层信号层（Top、Bottom Layer）
钻孔
镀孔
正片工艺制作外层
阻焊、丝印
表面处理
检测
出货
内壁导电
外层线路

## Slide 33
PCB基础知识
工艺极限
曝光能力和腐蚀的扩散效应，限制了最小线宽
电镀孔工艺，限制了过孔/焊盘的最小内径（PCB越厚，孔径越大）
层间对准误差、钻孔位置误差，限制了焊盘、过孔的最小外径
腐蚀工艺的洁净度，限制了导线间的最小间距
特殊新工艺，如激光钻孔、沉积板，能够达到2mil极限，但是价格昂贵
类型 | 可靠值 | 一般值 | 极限值
最小线宽 | 8-10mil | 4-6mil | 2-4mil
最小间距 | 10mil | 6-8mil | 4mil
最小过孔 | (16-20)/(36-40) | (12-16)/(24-32) | (10-12)/(20-24)
极限值：通过苛刻的条件能达到，但不宜大批量生产。
一般值：可以大批量生产，但需要特殊工艺保证良品率，要收取额外的工
艺费和测试费，会增加成本和交货周期；
可靠值：可以大批量可靠生产。【仅供参考，以厂家沟通为准！】
大部分厂家1.6mm双面板的加工极限

## Slide 34
目 录
一、PCB基础知识
二、PCB设计步骤和规范
印制板电路设计和制造技术

## Slide 35
目 录
PCB设计的步骤和规范
准备工作
原理图绘制
PCB布局
PCB布线
收尾工作

## Slide 36
设计步骤和规范
确定外轮廓(Board Shape)
沟通结构、确定安装方式
绘制外轮廓线
KeepOut
或
Mechanical 层
核对尺寸、安装孔位
绘制安装孔
定义PCB边界轮廓
完成、检查

## Slide 37
设计步骤和规范
设置LayerStack
设置基板和每层材料的介电特性、厚度：
（1）这是后续特征阻抗分析、信号完整性的重要参数依据
（2）给制版厂家的重要数据
PCB行业用Oz（盎司）表示铜箔厚度，1Oz=35um【类似于打印纸厚度用70g表示】

## Slide 38
设计步骤和规范
准备元件库
载入库文件：
(1)软件自带有基本库文件
(2)第三方购买专业的库
(3)元件共享网站下载 ->连接
(4)特殊元件自行绘制【参考软件教程】
检查所需元件的电路符号和封装是否对应、齐全
有多重封装的器件，
要仔细核对所选封装及管脚顺序！
下载 网站

## Slide 39
目 录
PCB设计的步骤和规范
准备工作
原理图绘制
PCB布局
PCB布线
收尾工作

## Slide 40
设计步骤和规范
放置元件
A .放置独立元器件
！注意检查！
（1）元件符号的正确性、元件符号和所选用封装的对应性
（2）元件封装的管脚顺序，是否和实际元件的功能排列一致？
（3）元件应该具有唯一标号【若使用自动标注，可用？替代】

## Slide 41
设计步骤和规范
放置元件
组合器件（如双运放、六反相器、多路光耦）含有多个的相同功能单元，应该按单元ID来逐部分放置器件，以便绘图灵活调整连接关系和布局
B .放置多单元组合型器件

## Slide 42
设计步骤和规范
放置元件
特殊封装的器件，自行绘制或下载后添加入库，建立对应关系；检查管脚对应
C .放置未收录器件

## Slide 43
设计步骤和规范
电气连线（Wire）
（1）Wire：具有电气连接功能的“导线”，用于绘制原理图
（2）Line：不具备电气连接功能的“图线”，用于绘制各种标识
（3）Bus：不具备电气连接功能的“总线”，用于指示总线线束的走向
（4）Bus Entry：具备电气连接功能的45度短线，表示“线束入口”
A .原理图绘制的四种线类型
Bus Entry

## Slide 44
设计步骤和规范
电气连线（Wire）
要点：
放置了相同网标的导线，电气连接在一起【不必实际画线】
放置网标后，该电路节点被命名为网标名【后续制定布线规则可以引用】
电源、地线应该用尽量用网标表示，以保持图面简洁【有专用网标符】
网标要整个放置在导线上【绘图规范】
B .网标(NetLabel)

## Slide 45
设计步骤和规范
电气连线（Wire）
Port 也具有和网标相同的功能，Port名相同的导线表示连接在一起
Port 还能够指示输入、输出关系，（I/O Type）
Port符号一般用在：
（1）分图之间的连接关系
（2）表示模块单元之间的接口连接
（3）某些特定输入/输出端口
C .端口(Port)

## Slide 46
设计步骤和规范
自动标注（Auto Annotate）
所有的带？器件
都被自动编号
标号带？的器件

## Slide 47
目 录
PCB设计的步骤和规范
准备工作
原理图绘制
PCB布局
PCB布线
收尾工作

## Slide 48
设计步骤和规范
导入元件封装
要点：
检查原理图所有对应元件封装是否有缺失、重复、错漏，重点
检查标号、型号参数等字符是否齐全
大图建议分批导入，原理图绘制完一部分，导入一部分、并立即检查该部分
飞线，指示连接关系
缺失型号
多脚通用封装的管脚顺序，重点检查！
通孔尺寸，重点检查

## Slide 49
设计步骤和规范
布局总体规划
要点：
信号总体走向单向流动，尽量减少折返、交叉等情况
各种输入/输出端口、配置调节等部件尽量靠近电路板边缘，便于接线和调试操作；
如果有大功率器件，从布局上要考虑通风散热，且远离温度敏感的电路部分。

## Slide 50
设计步骤和规范
局部布局
要点：
将同一功能模块的元器件挑出来，归类在一起，局部的布局会容易许多
外包络尽可能形状规整，便于全局调整
根据布局设计，将各模块组合成为整体，组合的过程中再进行细调
A .拆分电路单元

## Slide 51
设计步骤和规范
局部布局
要点：
先确定大型器件、多管脚的器件位置，其余2-3腿小元件围绕大器件灵活调整。
“一头近”原则：即每个小元件的飞线有一头尽量短，飞线的交叉会减少很多。
相邻小元件之间的距离间隙，以能够走1-2根线为宜。
预留一些空间放置元件的标号。元件标号字符一定要放在器件轮廓外
布局时可以先暂时隐藏掉GND、VCC等公共网络的飞线，以免扰乱视线。
完成局部布局的单元电路
尝试预布线（看布通率）
B .布局和预布线测试

## Slide 52
设计步骤和规范
整体布局
好的布局：
（1）元件整齐划一，便于贴装工艺生产；
（2）整体上飞线短、交叉少，后续布线工作会变得容易；
（3）功能模块划分明确，信号流向清晰。
A . 布局的一般要求

## Slide 53
设计步骤和规范
整体布局
B . 布线空间的概念
要点：
按照飞线数量适当地预留布线空间。
布线空间的大小和飞线的密集程度有关，需要一定的经验积累
某些管脚顺序可以灵活调节，例如IO口，避免飞线交叉过孔能节省布线空间
留出布线空间
有十几根飞线
布线空间刚好用完

## Slide 54
设计步骤和规范
整体布局
要点：
因为所有退耦器件的网标相同，原理图中放在器件附近反而会引起混乱；
在原理图中，退耦电容集中画在一起，布局时随意取用，就近放在各IC附近
退耦问题，在电源完整性中将详细讲解
C . 退耦元件的处理

## Slide 55
目 录
PCB设计的步骤和规范
准备工作
原理图绘制
PCB布局
PCB布线
收尾工作

## Slide 56
设计步骤和规范
安全间距(Clearance)设定
A . 安全间距规范
要点：
电压越高的导线，和全板所需的安全间距越大
裸露部分（焊盘、过孔、元件腿）所需安全间距大
海拔越高，所需的绝缘间距越大
低压电路，参考制版厂家极限，并留余量
海拔 | 间距扩增因子
2000 | 1.00
3000 | 1.14
4000 | 1.29
5000 | 1.48
6000 | 1.70
7000 | 1.95
8000 | 2.25
9000 | 2.62
10000 | 3.02
15000 | 6.67
20000 | 14.50

## Slide 57
设计步骤和规范
线宽(Width)设定
A . 线宽规范
【例】导线通过10A电流，在室温25℃工作时要控制导线表面温度不超过70℃
【解】
（1）允许温升70-25=45℃。
（2）查曲线横截面积 s=150mil2
（3）厚度1Oz（35um,1.38mil）的PCB，则最小线宽是150/1.38=108mil；
（4）采用2Oz的电路板，需要54mil线宽。
要点：
电流越大的导线，所需的越宽
采用厚板、改善对流条件，可减小线宽需求
注意：
这仅仅是从温升角度考虑线宽
导线阻性压降，需要结合原理考虑

## Slide 58
设计步骤和规范
过孔尺寸设定
利用规则编辑器，进行全局过孔设定（参考软件使用手册，及PCB厂家指导数据）
利用类编辑器和规则编辑器，对大电流过孔规则设定
大电流过孔计算：查表所需横截面s，孔周长l=s/0.7-1.0mil(18-25um);孔径d=l/π

## Slide 59
设计步骤和规范
铺铜连接样式设定
一般元器件焊盘，都要隔热缝，以免铜皮散热引起的焊接不良
大电流焊盘，不能加隔热缝；考虑人工焊接，或工艺上增加加热时间
地线过孔一般考虑直接连接，不用隔热缝

## Slide 60
设计步骤和规范
常用布线策略
A . 入门——Z字走线法
要点：
顶层、底层走线相互垂直，最大化布线空间
所有任意两点之间走“Z”字路径完成连接
优点：策略最简单，新手入门常用方法
缺点：引入大量过孔
适用：大量直插、通孔器件的PCB设计

## Slide 61
设计步骤和规范
常用布线策略
B . 进阶——单面走线法
要点：
尽可能在元件面完成走线（如顶面）
尽可能保持底面完整性，并作为地平面
优点：过孔少，地平面相对完整
缺点：复杂，对布局水平要求很高
适用：表贴器件为主的双面PCB设计
完整地平面

## Slide 62
三、设计步骤和规范
常用布线策略
C . 单面板
尽可能采用直插元件，留出布线空间
充分利用接插件的固定脚，作为地线跳线
实在布不通的局部，用0欧姆电阻或跳线
优点：省钱！
缺点：布局布线水平要求很高
适用：成本要求苛刻的PCB

## Slide 63
目 录
PCB设计的步骤和规范
准备工作
原理图绘制
PCB布局
PCB布线
收尾工作

## Slide 64
设计步骤和规范
设计规则检查（DRC, Design Rule Check）
必须检查的三项：
（1）Electrical -> Un-Routed Net：未完成的布线的网络。
（2）Electrical -> Short-Circuit：两个不同网络之间的短路。
（3）Electrical -> Clearance：安全间距不足的布线
Un-Routed Net
Short-Circuit
Clearance

## Slide 65
设计步骤和规范
设计规则检查（DRC,Design Rule Check）
建议检查的四项：
（4）Routing –> Width: 检查线宽是否符合设定范围；
（5）Routing –> Routing Via Style：检查过孔尺寸是否符合设定范围；
（6）Placement –>Component Clearance：检查元件之间的间距是否足够；
（7）SMT ->SMD To Corner：检查所有贴片器件引出线是否够长。
Width
Via Style
Component Clearance
SMD To Corner
注意：
规则检查是建立在规则编辑器的基础上的！
切勿“削足适履”，试图修改规则来使得规则检查通过！

## Slide 66
设计步骤和规范
其他细节的检查
焊盘间的线，会给焊接质量的视觉检查带来困惑
修改后的焊盘间连接线
A. 表贴元件避免焊盘间的连线

## Slide 67
设计步骤和规范
其他细节的检查
确实需要连接的焊盘（如并联大电流）应整体连接并加阻焊桥
A. 表贴元件避免焊盘间的连线

## Slide 68
设计步骤和规范
其他细节的检查
修改后的电路布线
焊接时，热应力下易断
B. 避免锐角连线

## Slide 69
设计步骤和规范
其他细节的检查
标号必须在器件轮廓之外
标号C1 焊接完后被元件遮挡，检修时困惑
C. 注意标号被遮蔽

## Slide 70
设计步骤和规范
其他细节的检查
焊盘是裸露的，无法印字
修改后的字符
实际效果，文字被“切”
D. 注意字符和焊盘的冲突

## Slide 71
设计步骤和规范
其他细节的检查
R3两侧出现粗细差异太大，加热不均匀可能引起翘起
（学名：曼哈顿现象；业界俗称“立碑”现象）
修改后
E. 细小零件避免出线粗细差异

## Slide 72
设计步骤和规范
其他细节的检查
F. 热风空隙
热风缝隙
热风缝隙
高大的表面贴装元件，可能会遮挡回流焊的热风，造成局部加热不足虚焊
不得过于紧密地排布
视频：
左右焊盘加热不均匀的后果

## Slide 73
设计步骤和规范
生成装配图
若严格按照规范进行标注，
打印顶标层（TopOverlay）即可作为装配图使用

## Slide 74
设计步骤和规范
准备物料单（BOM，Bill of Material）
推荐这种BOM单格式，既可作为装配使用，也可作为采购用

## Slide 75: 谢 谢！
谢 谢